附件3

2022年台州市流通领域安全绳产品质量监督抽查

实施细则

- 适用范围

本细则适用于台州市流通领域内产品。

- 检验依据

GB 24543-2009《坠落防护 安全绳》

- 抽样方法和样品数量

样品应当由抽样人员在受检单位柜台、仓库等合格待销产品中随机抽样。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量（米） | 检验样品数量（米） | 备用样品数量（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织带式安全绳 | 15米 | 10米 | 5米 |
| 2 | 纤维绳式安全绳 | 15米 | 10米 | 5米 |
| 3 | 钢丝绳式安全绳 | 15米 | 10米 | 5米 |
| 4 | 链式安全绳 | 15米 | 10米 | 5米 |

- 检测项目

表2执行标准为GB∕T 32103-2015《织物浸渍胶乳安全绳》

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格 类别 | 项目设定 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | GB 24543-2009《坠落防护 安全绳》 | B | 非主要项目 | 备样 | / |
| 2 | 尺寸要求 |  | B | 非主要项目 | 备样 | / |
| 3 | 零部件破坏负荷 |  | A | 主要项目 | 备样 | / |
| 4 | 整体静态力学性能 |  | A | 主要项目 | 备样 | / |

五、 判定原则

（一）判定总则

1.当产品的国家、行业、地方强制性标准（含国家、行业、地方推荐性标准中的强制性条款）和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定。

2.当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

3.当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定，但如主要项目技术要求低于国家、行业、推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，应在检验报告中注明主要项目的实测值和标准值。

（二）单项质量判定

所检项目的检验结果存在一项或一项以上不符合执行标准要求时，判定不符合执行标准要求，反之，判定符合执行标准要求。

（三）综合质量判定

1.所检项目出现下列情形之一的，检验结论为“不合格”。

（1）发现一项或一项以上A类项目不符合执行标准要求；

（2）发现两项或两项以上B类项目不符合执行标准要求。

2.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

（1）未发现A类项目不符合执行标准；

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的。

3.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”。

（1）未发现A类项目不符合执行标准；

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果出现一项或一项以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的。